# 霍邱县第一人民医院新院区建设项目医用门采购及安装项目技术参数及要求

## 一、项目概况及总体要求

霍邱县第一人民医院新院区建设项目位于霍邱县新店镇陈埠村境内，项目总建筑面积约26.61万m²；地上建筑面积约19.86万m²，地下建筑面积6.75万m²。地下部分主要由停车库、设备用房、常五级人防急救医院、常六级人防物资库和二等人员掩蔽部、地下核医学等组成，地下部分均为一层；地上部分主要由门急诊医技楼（4F）、妇幼病房楼（9F）、外科病房楼（17F）、内科病房楼（17F）、行政办公楼（9F）、后勤楼一（1F）、后勤楼二（1F）和相关附属设施组成。本次招标项目为霍邱县第一人民医院新院区建设项目医用门采购及安装，共采购医用钢制门4423樘，门叶面积合计10973平方米，项目投资1200万元。

## 二、材料需求一览表

| 项目特征描述 | 项目特征描述 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单樘面积（㎡） | 面积合计（㎡） | 含税单价 （元/㎡） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院门诊医技楼专用门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M1022-1000*2200 | 樘 | 619 | 2.2 | 1361.8 |  |  |
| 2 | 医院门诊医技楼专用门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M1022-1000*2200 | 樘 | 117 | 2.2 | 257.4 |  |  |
| 3 | 医院门诊医技楼专用门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M1322-1300*2200 | 樘 | 11 | 2.86 | 31.46 |  |  |
| 4 | 医院门诊医技楼专用门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M1322-1300*2200 | 樘 | 5 | 2.86 | 14.3 |  |  |
| 5 | 医院门诊医技楼专用门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1522-1500*2200 | 樘 | 196 | 3.3 | 646.8 |  |  |
| 6 | 医院门诊医技楼专用门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1522-1500*2200 | 樘 | 6 | 3.3 | 19.8 |  |  |
| 7 | 医院门诊医技楼专用卫生间门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，BM0622-600*2200 | 樘 | 1 | 1.32 | 1.32 |  |  |
| 8 | 医院门诊医技楼专用卫生间门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，BM0822-800*2200 | 樘 | 38 | 1.76 | 66.88 |  |  |
| 9 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M0822-800*2200 | 樘 | 4 | 1.76 | 7.04 |  |  |
| 10 | 医院门诊医技楼专用卫生间门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，BM1022-1000*2200 | 樘 | 5 | 2.2 | 11 |  |  |
| 11 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M1022-1000*2200 | 樘 | 6 | 2.2 | 13.2 |  |  |
| 12 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1522-1500*2200 | 樘 | 9 | 3.3 | 29.7 |  |  |
| 13 | 医院门诊医技楼专用门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M0821-800*2100 | 樘 | 2 | 1.68 | 3.36 |  |  |
| 14 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M0821-800*2100 | 樘 | 5 | 1.68 | 8.4 |  |  |
| 15 | 医院门诊医技楼专用门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M1021-1000*2100 | 樘 | 20 | 2.1 | 42 |  |  |
| 16 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M1021-1000*2100 | 樘 | 43 | 2.1 | 90.3 |  |  |
| 17 | 医院门诊医技楼专用卫生间门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M0822-800*2200 | 樘 | 29 | 1.76 | 51.04 |  |  |
| 18 | 医院门诊医技楼专用卫生间门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M0922-900*2200 | 樘 | 2 | 1.98 | 3.96 |  |  |
| 19 | 病房门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M0922-900*2200 | 樘 | 68 | 1.98 | 134.64 |  |  |
| 20 | 病房门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M0922-900*2200 | 樘 | 2 | 1.98 | 3.96 |  |  |
| 21 | 病房门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M1022-1000*2200 | 樘 | 447 | 2.2 | 983.4 |  |  |
| 22 | 病房门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M1022-1000*2200 | 樘 | 623 | 2.2 | 1370.6 |  |  |
| 23 | 病房门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1222-1200*2200 | 樘 | 2 | 2.64 | 5.28 |  |  |
| 24 | 病房门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1422-1400*2200 | 樘 | 34 | 3.08 | 104.72 |  |  |
| 25 | 病房门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1422-1400*2200 | 樘 | 718 | 3.08 | 2211.44 |  |  |
| 26 | 病房门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1522-1500*2200 | 樘 | 98 | 3.3 | 323.4 |  |  |
| 27 | 病房门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1522-1500*2200 | 樘 | 25 | 3.3 | 82.5 |  |  |
| 28 | 病房门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1522-1500*2200 | 樘 | 110 | 3.3 | 363 |  |  |
| 29 | 病房卫生间门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M0922-900*2200 | 樘 | 72 | 1.98 | 142.56 |  |  |
| 30 | 病房卫生间门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M0922-900*2200 | 樘 | 34 | 1.98 | 67.32 |  |  |
| 31 | 病房卫生间门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M1022-1000*2200 | 樘 | 436 | 2.2 | 959.2 |  |  |
| 32 | 病房卫生间门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M1022-1000*2200 | 樘 | 272 | 2.2 | 598.4 |  |  |
| 33 | 行政办公区门 | 1、门代号及洞口尺寸：单开门，M0922-900*2200 2、具体参数详见“招标文件第五章第三条质量标准：技术参数” | 樘 | 14 | 1.98 | 27.72 |  |  |
| 34 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M0922-900*2200 | 樘 | 15 | 1.98 | 29.7 |  |  |
| 35 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M1022-1000*2200 | 樘 | 82 | 2.2 | 180.4 |  |  |
| 36 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M1022-1000*2200 | 樘 | 49 | 2.2 | 107.8 |  |  |
| 37 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1222-1200*2200 | 樘 | 6 | 2.64 | 15.84 |  |  |
| 38 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1222-1200*2200 | 樘 | 7 | 2.64 | 18.48 |  |  |
| 39 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1522-1500*2200 | 樘 | 67 | 3.3 | 221.1 |  |  |
| 40 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1522-1500*2200 | 樘 | 29 | 3.3 | 95.7 |  |  |
| 41 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1822-1800*2200 | 樘 | 3 | 3.96 | 11.88 |  |  |
| 42 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1822-1800*2200 | 樘 | 4 | 3.96 | 15.84 |  |  |
| 43 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1521-1500*2100 | 樘 | 9 | 3.15 | 28.35 |  |  |
| 44 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1221-1200*2100 | 樘 | 10 | 2.52 | 25.2 |  |  |
| 45 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1321-1300*2100 | 樘 | 10 | 2.73 | 27.3 |  |  |
| 46 | 行政办公区门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M0921-900*2100 | 樘 | 5 | 1.89 | 9.45 |  |  |
| 47 | 医院门诊医技楼专用门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M0822-800*2200 | 樘 | 1 | 1.76 | 1.76 |  |  |
| 48 | 医院门诊医技楼专用门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，M1022-1000*2200 | 樘 | 28 | 2.2 | 61.6 |  |  |
| 49 | 医院门诊医技楼专用门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1522-1500*2200 | 樘 | 16 | 3.3 | 52.8 |  |  |
| 50 | 医院门诊医技楼专用门 | 门代号及洞口尺寸：M3022-3000*2200 | 樘 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |
| 51 | 医院门诊医技楼专用卫生间门 | 门代号及洞口尺寸：单开门，BM1022-1000*2200 | 樘 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |  |
| 52 | 病房门 | 门代号及洞口尺寸：双开门，M1522-1500*2200 | 樘 | 7 | 3.3 | 23.1 |  |  |
| 合计： | 4423 |  | 10973 |  |  |

## 三、质量标准

技术参数

| 项目名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、门扇门框材料 | 医用钢质门： 1.门扇厚度≥40mm， 2.门扇钢板厚度≥0.8mm， 3.门框钢板厚度≥1.5mm， 4.门框结构采用AB框包墙，具体门框宽度根据现场实测，投标人自行勘查，门框内外侧弯折覆盖墙面宽度不小于7cm。 5.采用宝钢或攀钢或鞍钢等同档次汽车级别优质镀锌钢板。 |
| 二、涂料及表面处理 | 1.表面处理采用环保pvc覆膜工艺，表面木纹色，门扇门框颜色一致。 |
| 三、内部填充物 | 优质高强度蜂窝纸板 |
| 四、五金件 | 1.把手：优质不锈钢材质分体把手。 2.锁芯、锁体：联动插入式钢质锁体，所有锁具需符合国标标准；病房卫生间需采用安全锁芯。 3.铰链：优质不锈钢蝶形铰链。 4.天地销：优质不锈钢材质。双开门应配备分体暗插销。 5.以上五金件参考品牌：茵科、盖泽、多玛、安恒、诺沃芬等，使用寿命须达到20万次以上。 6.除无法满足使用要求外，同一品类的五金件应使用同一品牌。 |
| 五、生产工艺 | 1.生产工艺：门框采用散件三边框，门框为整板折弯制作工艺，门框为90°角拼接而成，不能有焊接。 |
| 六、门框密封 | 1.门框三边应配有密封条，密封条采用包覆式密封条。 2.密封材料应接头严密，表面平整、无咬边现象，平直均匀。 |
| 七、气密性 | 达到国家标准GB/T7106-2019第8级（或检测结果单位缝长指标≤0.5、单位面积指标≤1.5）。 |
| 八、水密性 | 达到国家标准GB/T7106-2019第4级或检测结果≥350。 |
| 九、抗风压 | 达到国家标准GB/T7106-2019第7级或检测结果≥4.0。 |
| 十、环保要求 | 产品应有环境标志产品认证证书。 |
| 十一、复塑（PVC膜） | 要求覆膜（PVC膜）医用门抗菌活性率（金黄色葡萄球菌）≥90%。 |
| 十二、医用门把手 | 要求医用门门把手抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥90%。 |
| 十三、视窗 | 1.病房门视窗玻璃选用符合规范的优质钢化玻璃，玻璃固定件采用铝合金压条（压条双侧允许有细密缝隙，但不可见螺丝）。 2.视窗尺寸≥200mm*800mm，视窗钢化玻璃厚度≥5mm，视窗玻璃需有3C认证标识。 3.铝合金压条采用pvc包覆与门扇颜色一致。 |
| 十四、其它 | 1、卫生间门带专用铝合金通风百叶：铝合金材质，具有防腐、抗污、防潮湿作用。 2、其他：详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范及相关验收要求。 3、本表、图纸所列的技术参数中，高于《建筑用医用门通用技术要求》（GB/T 41659-2022）的按本表、图纸执行，其他均参考以上标准执行。 |
| 十五、安装技术要求 | 1.为保证安装强度，门框采用焊接安装。 2.门窗安装偏差： 门扇高度≤2mm 门扇宽度≤-1mm 门框槽口高度≤2mm 门框侧壁宽度≤2mm 门框对角线≤2mm 门扇对角线≤2mm 扭曲度≤3mm 高度方向弯曲度≤3mm |

## 四、验收标准

| 验收标准 | 在闭门状态下，门扇与门框贴合紧密，其搭接量不小于5±1m，门扇与门框之间的两侧缝隙不大于3.0±1mm，上缝隙不大于3mm，双扇门中缝间隙不大于4mm；尺寸及偏差：门扇的尺寸允许偏差为±1.5毫米；门与竖框、门框及门梃间不超过3毫米，以达到钢质门应用标准。门框、门扇表面平整光滑、无凹凸、擦痕等缺陷，无色差，连接处无任何焊点铆钉。 |
| --- | --- |